## Slide 1
معرفی محصول‌های شرکت شیوا امواج
نسخه 01 تیر ۱۴۰۵

## Slide 2: کلید Change Over
دارای دو ورودی مجزا با ولتاژ کاری 230 VAC
دارای دو خروجی رله ای با توان جریان دهی 5A
دارای دو مد دستی و اتوماتیک
هریک از ورودی ها که فعال باشد ، خروجی متناظر آن فعال می باشد
زمانی که هر دو ورودی فعال باشد، اولویت با ورودی اول می باشد

## Slide 3: محافظ تکفاز ولتاژ و جریان 60 آمپر
ویژگی ها:
حفاظت در برابر افزایش جریان
حفاظت در برابر کاهش جریان
حفاظت در برابر عدم تقارن جریان
امکان راه اندازی مجدد بدون ریست کردن
تشخیص over voltage
تشخیص under voltage
امکان تاخیر در قطع و وصل
امکان تشخیص قطعی نول
قطع بر اساس منحنی I²t
جریان خروجی 60آمپر به صورت رله ای

## Slide 4: پیشنهاد شیوا امواج

## Slide 6: رگولاتور هوشمند خازنی
ویژگی ها :
دارای خروجی 6 پله برای خازن
دارای خروجی رله ای آلارم برای هارمونیک
اندازه گیری توان اکتیو، راکتیو و ظاهری
اندازه گیری مجموع هارمونیک های ولتاژ 5و7و9و11و13و15
نمایش گرافیکی هارمونیک ها
نمایش میزان خازن مورد نیاز
نمایش جریان مصرفی تابلو
امکان کنترل دستی تک تک خازن ها

## Slide 7
ملزومات مهم برای راه اندازی یک موتور ستاره مثلث :
کنترل فاز
کنترل بار
تایمر ستاره مثلث
All in One
سایر ویژگی ها :
توانایی پشتیبانی از بستر RS_485
توانایی پشتیبانی از PT100 جهت اندازه گیری دمای سیم پیچ و کنترل دمای آن

## Slide 8: مشخصات فنی:
ردیف | پارامتر | مقدار | واحد
1 | ولتاژ ورودی | 300500 | V ac
2 | ولتاژ تغذیه | 180250 | V ac (فاز R و نول)
3 | ماگزیمم جریان ورودی | 100 | A
4 | حداکثر سایز سیم | 25 | mm²
5 | بازه دمای کاری | -20+65 | °C
6 | بازه رطوبت کاری | 70 | %
7 | شبکه ارتباطی | RS-485 (modbus RTU) | 
دقت اندازه گیری :
پارامتر | مقدار
ولتاژ | 1V
جریان | 0.5%CT
دما | 0.1°C

## Slide 9
عملکرد سوپر کنترل موتور :
حفاظت های ولتاژ
عدم توالی فاز ها
افزایش و کاهش ولتاژ
عدم توالی و تقارن فازها
حفاظت های جریان
عدم تقارن جریان
افزایش و کاهش جریان
کنترل جریان بر اساس منحنی I²t
سایر عملکرد ها
تایمر جهت انتقال حالت ستاره به مثلث
افزایش و کاهش ولتاژ
تشخیص عدم توالی و تقارن فازها

## Slide 10: کنترل هوشمند پمپ آب
ویژگی ها :
روشن شدن و خاموش شدن پمپ آب با شیب ملایم و قابل تنظیم جهت جلوگیری از اعمال ضربه ناگهانی به تاسیسات آبرسانی
قابلیت راه اندازی پمپ ها از 0.5HP تا 3HP تکفاز = > بدون نیاز به کنتاکتور و یا مدار دیگری
قابلیت کنترل دستی
امکان کالیبره سنسور فشار متصل شده به دستگاه
نمایش ساعت کارکرد کلی و ساعت کارکرد فعلی
حفاظت پمپ در برابر اضافه بار
حفاظت در برابر کاهش فشار منبع انبساط ( در صورت فعال سازی)
حفاظت در برابر اضافه ولتاژ
حفاظت در برابر بی آبی
قابلیت تشخیص قطع سنسور فشار

## Slide 11: کلید اتوماتیک 25 آمپر
حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ
حفاظت در برابر افزایش یا کاهش ولتاژ
حفاظت در برابر اضافه جریان
قابلیت خاموش و روشن کردن موتور با کمک کلید تعبیه شده روی خود دستگاه
قابلیت اتصال شستی stop و start مجزا و کنترل تجهیز با کمک شستی
جریان خروجی تا 25 آمپر می باشد
ردیف | قطعه | رنج مشخصات فنی | تعداد | قیمت واحد | قیمت کل
1 | کنتاکتور 12 آمپر | PFC12 | 1 | 16,000,000 ريال | 16,000,000 ريال
2 | کنترل بار | DFL15A | 1 | 19,840,000 ريال | 19,840,000 ريال
4 | مینیاتوری | 2pole 16A | 1 | 6,400,000 ريال | 6,400,000 ريال
5 | شستی دوبل |  | 2 | 5,800,000 ريال | 11,600,000 ريال
8 | داکت و ریل و تابلو و سیم |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 53,840,000 ريال
ردیف | قطعه | رنج مشخصات فنی | تعداد | قیمت واحد | قیمت کل
1 | کلید اتوماتیک 25 آمپر شیوا امواج | ASBN25 | 1 | 22,400,000 ريال | 22,400,000 ريال
2 | مینیاتوری | 2pole 16A | 1 | 6,400,000 ريال | 6,400,000 ريال
8 | داکت و ریل و تابلو و سیم |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 28,800,000 ريال

## Slide 12: کنترل فاز:
حفاظت های کلی :
در مقابل اضافه ولتاژ
کاهش ولتاژ
عدم توالی فاز ها
قطع یکی از فازها
تایمر تاخیردر وصل در هنگام وصل شدن برق
سایر حفاظت های سری سوپر کنترل فاز :
تشخیص قطع شدن نول
تشخیص unbalance خط
کنترل فاز
سوپر کنترل فازها
سوپر کنترل فاز دیجیتال
کنترل فازها
کنترل فاز میکروپرسسوری
سوپر کنترل فاز دیجیتال سری N
سوپر کنترل فاز بدون نول
سوپر کنترل فاز سری M بدون نول
کنترل فاز بدون نول
کنترل فاز ستاره مثلث سری BN

## Slide 13
کنترل بار و کنترل فاز-بار :
کنترل بار
کنترل فاز-بار
1تا 60 آمپر
1تا 100 آمپر
0.5 تا 15 آمپر
0.1 تا 30 آمپر
ویژگی های کنترل بار:
حفاظت در برابر افزایش جریان
حفاظت در برابر کاهش جریان
حفاظت در برابر عدم تقارن جریان
امکان راه اندازی مجدد بدون ریست کردن
ویژگی های کنترل فاز بار:
تشخیص over voltage
تشخیص under voltage
امکان تاخیر در قطع و وصل
+

## Slide 14
نمایش دهنده
چراغ سیگنال
RST
نمایش دهنده ولتاژ و جریان
نمایش دهنده ولتاژ
نمایش دهنده ولتاژ
نمایش دهنده جریان
نمایش دهنده ولتاژ و جریان
سری 96
سری 144
سری 48
نمایش دهنده و اندازه گیرها :

## Slide 15
دارای پورت RS-485 جهت انتقال اطلاعات اندازه گیری شده به PLC یا HMI
قابلیت اندازه گیری جریان تا 6000 آمپر
کاهش عمق کاور ، جهت کمتر نمودن فضای اشغالی
نمایش دهنده و اندازه گیرها :
سوپر ولت‌آمپر متر ۱ تا ۶۰۰۰ آمپر
s7j.ir/mb

## Slide 16: سپاس از همراهی شما